Моделирование переключения мембранного мемконденсатора

Ямалетдинов Р.Д.1, Першин Ю.В.1,2

аспирант;	Главный научный сотрудник 1, Associate Professor 2

1Институт Неорганической Химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия
2University of South Carolina, Department of Physics and Astronomy,
Columbia, United States of America

yamaletdinov@niic.nsc.ru

Мемконденсатор — наноэлектромеханическая система, выполняющая функцию конденсатора, характеристики которой являются функцией как от текущего, так и то предыдущих состояний системы. Одной из возможных реализаций подобного устройства — плоский конденсатор с деформированной мембранной в качестве одной из обкладок [1]⁠. Такая система может находится в двух состояниях: мембранна выгнута вверх и мембранна выгнута вниз (0 и 1 на Рис.1). При приложении определённых разностей потенциалов возможно переключение данной мембранны из одного состояния в другое, с соответствующим изменением емкости. Подобная схема реализации мемконденсатора позволяет создавать новые типы устройств как для хранения, так и для обработки информации [1–3]⁠.

Данная работа посвящена теоретическому исследованию возможности создания мемконденсатора на основе графеновой мембраны. На основе моделирования молекулярной динамикой (МД) построена механистическая модель работы такого устройства. В работе подробно рассмотрены вопросы связанные с расчётом силовых постоянных МД, а так же смоделирован процесс и определены условия переключения мемконденсатора из одного состояния в другое. По ходу работы, были определены или оценены ограничения на физические свойства используемых материалов, связанные со стабильностью индивидуальных состояний (состояния 0 и 1 на Рис. 1) и возможностью выдерживания пиковых потенциалов. Многие из результатов были получены в аналитическом виде, что несомненно ускорит и упростит дальнейшие исследования по данной тематике.

Рис. 1. Механизм работы мемконденсатора.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 15-13-20021).

1. J.Martinez-Rincon., Y. V. Pershin, IEEE Trans. Electron Devices. 2011. Vol. 58, № 6. P. 1809–1812.

2. Y.V.Pershin, M. Di Ventra International Workshop on Computational Electronics (IWCE). IEEE, 2014. P. 1–2.

3. Y.V. Pershin, F.L. Traversa, M.Di.Ventra , Nanotechnology. 2015. Vol. 26, № 22. P. 225201.

# Text boxes

Лист графена

Противолежащий

электрод

V1

перелючение 0 → 1

V2

растяжение

мембранны

состояние 0

состояние 1

V = 0

переключение 1→ 0